Схема установки

Подключение MP3 чейнджера к штатной магнитоле не потребует от вас каких-либо специальных навыков. Вам необходимо будет подключить кабель идущий от MP3 чейнджера к специальному разъему, расположенному на задней стенке магнитолы и закрепить в удобном для вас месте. Основная работа - снятие некоторых элеменов панели автомобиля. Обычно процесс подключения MP3 чейнджера занимает 15-20 минут.

#### Особенности установки:

-Заглушите двигатель автомобиля и достаньте ключ из зажигания.

-Если в вашей магнитоле есть защитный код, убедитесь, что вы знаете код перед отсоединением устройства.

-Демонтируйте магнитолу для получения доступа к задней стенке. Для некоторых автомобилей потребуются специальные инструменты для удаления магнитолы.

-Подсоедините адаптер к магнитоле и выведите его в удобное для вас место.

В случае необходимости, обращайтесь к нам по телефону 096-1514553 / 067-5073903, либо в мастерскую по установке автозвука.

#### Как работает?

Штатная магнитола "видит" устройство как штатный CD-чейнджер. На магнитоле надо нажать кнопку MODE (может быть кнопка AUX, либо два раза нажать кнопку CD). После этого начнет воспроизводиться первая песня из первой папки. Папки переключаются кнопками DISK+/DISK- либо кнопками 1 2 3 4 5 6 (прямой выбор папок).

Существуют определенные требования к носителям:

##### - Рекомендованный объем USB (SD) носителя не более 8гб (поддерживаемый объем до 32ГБ, но возможна некорректная работа)

##### - Используйте только носители проверенных производителем (например, Transcend). Возможны проблемы при работе с Silicone Power, некоторыми Kingstone.

##### - На носителе не должно быть никаких документов, кроме файлов музыки.

##### - Обязательно отформатируйте носитель в файловой системе FAT32 перед записью музыки.

Для эмулятора Yatour YT-M06:

##### - файлы должны быть mp3,wma

##### - в корневой директории не должно быть треков, в противном случае будет воспроизводиться только одна папка (диск)

##### - нужно создать в обязательном порядке папки CD01,CD02…. И т.д. (до 99) в зависимости от марки вашего автомобиля. Количество проигрываемых папок зависит от интерфейса вашей магнитолы. Как правило, 6 и более.

##### - лимит треков в каждой папке – 99. Иные будут игнорироваться.

##### Для эмулятора DMC:

##### - файлы должны быть mp3,wma, wav, не допускайте наличия файлов с расширениями *.inf, *.txt, *.sys.

##### - в корневой директории ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть треки (для магнитолы это 1-й диск), в противном случае будет воспроизводиться на одну папку меньше либо устройство вообще не будет воспроизводить музыку.

##### - не обязательно создавать папки с названиями CD01,CD02…., избегайте в названиях папок и треков специальных символов (_-$%*).

##### - лимит треков в каждой папке – 99. Иные, в большинстве случаев, будут игнорироваться либо нумероваться не корректно.

##### Пароль на Bluetooth - 9088

##### Для iPhone/iPod ограничений по количеству треков, их названий и формата нет.